## OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego
                                                remontu dróg i chodników 

1. Dane ogólne:
    Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu, ul. Kilińszczaków 59
    Obiekt:   Szkoła     
1.1 Przedmiot opracowania:
      Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie remontu

istniejących nawierzchni dróg i chodników

Całość prac zamyka się w granicach działki.
1.2 Lokalizacja:
      Obiekt zlokalizowany jest w Wałczu przy ul. Kilińszczaków 59

2.   Podstawa opracowania:
      - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
      - wizja lokalna w terenie
      - warunki techniczne wykonania nawierzchni z kostki brukowej

3.   Stan istniejący:
       Na terenie szkoły  droga o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego

na podbudowie z bruku. Nawierzchnia drogi ograniczona krawężnikiem

betonowym.

Chodniki wykonane z płytek betonowych ograniczonych obrzeżem betonowym.

Nawierzchnie dróg i chodników oraz krawężniki i obrzeża w 80 % zniszczone

i wymagają wymiany.
4.     Stan projektowany:
        Projektuje się wykonanie remontu dróg i chodników w obecnych granicach

polegający na wymianie nawierzchni.

Projektuje się wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm

( starodruk) na podbudowie betonowej, oraz chodniki z kostki betonowej

gr. 6 cm na podsypce piaskowej.

Spadki poprzeczne dróg zaprojektowano 2%, natomiast spadki podłużne

jak obecnie.                                                                                                                         
        Odwodnienie powierzchni dróg i chodników  na teren zieleni

Przed przystąpieniem do wykonywania dróg i placów należy rozebrać

istniejące nawierzchnie .

Materiał z rozbiórki wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne wykonywać spycharkami, zwracając szczególną uwagę

na zagęszczenie podłoża co będzie mieć wpływ na nośność nawierzchni.

Sposób wykonania nawierzchni zgodnie ze specyfikacją D-05.03.23.

4.1   Konstrukcja nawierzchni:
        Nawierzchnia dróg:

kostka betonowa grubości 8 cm( starobruk wielokolorowy)

podsypka piaskowa gr. 4 cm

chudy beton (B-9) 15 cm

warstwa odsączająca z piasku grubości  15 cm

podłoże istniejące

Nawierzchnia chodników:

kostka betonowa grubości 6 cm( starobruk wielokolorowy)

podsypka piaskowa 10 cm
                    
          Krawężniki, oporniki: 
          - projektuje się krawężnik betonowy uliczny o wym. 15 x 30 x 100 cm
            na ławie betonowej (B-15),

- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

5.   Odwodnienie:
       - powierzchniowo po terenie
6.   Bilans terenu:
       - powierzchnia dróg  :         220,70 m2
       - powierzchnia chodników:    196,51m2
                                                                                    Opracował:

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

1.  Opis techniczny

- Plan zagospodarowania

- szczegóły konstrukcyjne